## Slide 1: Computer Organization & Design 实验与课程设计
Computer Organization & Design
实验二
七段显示部件 (设备 )扩展
--数字逻辑实验输出模块扩展二
洪奇军
redflag@zju.edu.cn。移动短号：558983
http://10.78.18.200:8080/Platform/
ftp://10.214.26.108:10000（施老师课件资源网站）
注册时邮箱格式:学号@st.zju.edu.cn
  2019-2-27

## Slide 2: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 3: 实验目的
1. 了解设备与接口
2. 了解人机交互
3. 了解计算机通讯
4. 了解最简单的接口GPIO
5. 了解用GPIO实现简单的人机交互

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. Spartan-3 Starter Kit Board/Sword开发板
  3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 6: 实验任务
1. 优化逻辑实验输出的显示模块
  将原理转化为结构化行为描述
  增加七段码文本图形显示
2. 在Exp01上增加修改验证

## Slide 7: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 8: Sword平台人机交互设备及板级资源
2
15RB450G
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
16
17
18
19
4个简单外设：GPIO
Arduino
3
20

## Slide 9: Sword平台板级资源说明
编号 | 功能区 | 编号 | 功能区
1 | XC7K160T-1FFG676C | 10 | 10M/100M/1000M以太网
2 | 电源输入及开关 | 11 | 12位色VGA
3 | GPIO（包括按键、拨码开关、LED和7段数码管） | 12 | HDMI输入（上） HDMI输出（下）
4 | SRAM静态存储器 | 13 | FPGA配置（USB-JTAG）
5 | DDR3 SDRAM动态存储器 | 14 | Pmod™扩展口
6 | NOR 型并行闪存 | 15 | SFP+光模块接口
7 | RS232 | 16 | SATA接口
8 | MicroSD卡槽 | 17 | 麦克风输入和单声道耳机接口
9 | USB-OTG、USB-HID | 18 | SPI闪存（FPGA配置用）
FPGA | XC7K70T | XC7K160T (SWORD) | XC7K325T
Logic Cells | 65,600 | 162,240 | 326,080
BlockRAM (Kb) | 4,860 | 11,700 | 16,020
DSP Slices | 240 | 600 | 840
PCIe® Gen2 Blocks | 1 | 1 | 1
GTX Transceivers (12.5 Gb/s Max Rate) | 8 | 8 | 16
I/O Pins | 300 | 400 | 500

## Slide 10: 计算机组成实验要求
1.前四个实验必须每个实验2周之内完成。
迟验收：第三周：扣10分,第四周：扣25分
第五周：扣45分,第六周：扣65分
2.单周期多周期CPU每个实验4周完成.
迟验收：第五周：扣5分,第六周：扣15分
第七周：扣30分,第八周：扣50分
3.前四个实验一个报告。单周期，多周期各一个报告
4.综合性课程设计--微控制器或SOC应用
（计划都要求完成，在SCPU,MCPU基础上完成简单即可）
5.工程名：姓名首字母 学号_01(实验号)（工程要上传）

## Slide 11: 本课程实验的四个基本设备
4个Project
  P1：MIPS汇编器设计
  P2：单周期CPU设计实现
  P3：多周期CPU设计实现
  P4：基本IO设备扩展设计与实现-CPU简单应用
    集成I/O：CPU全速运行，用程序控制
    集成Lab1-Lab2的4个基本外设
    Button+Switch+LED+7-Segment
地址空间
  存储器空间：0000000-……
  LED输出设备(写)： F0000000/FFFFFF00
  Switch、Button输入设备(读)：F0000000/FFFFFF00
  7-Segment 显示设备(写）： E0000000/FFFFFE00

## Slide 12: 本课程要完成的最小系统：CPU+4GPIO
软件：
初始化
自检
命令解释
清屏
显示字符
移动光标
读KEY
换行
简单Game
简单且完整的计算机硬件系统（多周期，28条指令），采用VGA显示和P/S2键盘作为人机交互，1MB片外存储器，2KW片内ROM，VRAM与内存共享（采用集成显卡模式），没有用任何辅助接口芯片，全部采用Verilog HDL代码在一片FPGA上实现（SP3），具有简单的系统调用和命令解释器。
单/多周期CPU(>=15条指令) + 2KW + 4GPIO
选修
选修
General Purpose Input Output （通用输入/输出）简称为GPIO

## Slide 13
逻辑实验七段显示模块优化
-逻辑实验七M3模块
-组成实验使用的显示设备U6

## Slide 14: 七段译码器文本与图形显示
7段码显示器用途
  在CPU应用中可以作为一个外设
    简单人机交互显示
  CPU设计中用于测试调试显示
    硬件调试状态显示
  数字系统输出显示

## Slide 15: 七段译码器文本显示 SW[0] =1
32位数显示
  SW[0] =1：32位数分2个16位显示
  SP3平台需要分二个16位显示，用SW[1]选择；
    SW[1]=0低16位
    SW[1]=1高16位；
共阳7段码显示器结构和显示原理
有问题吗?

## Slide 16: 七段译码器图形显示：扩展 SW[0] =0
7段译码器映射为点阵显示
  SW[0] =0：4位7段码映射为图形显示，共32段
  映射到一个32位字：D31,D30,……D1,D0
    方便程序控制，显示任意形状
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | …… | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17: 7段译码器映射图形例子
disp_num= D7BDFBD9
disp_num= 557EF7E0
disp_num= D7DBFDB9
disp_num= DFCFFCFB
disp_num= DFCFBFFF
Dice=1
Dice=2
Dice=3
Dice=4
Dice=5
Dice=6
逻辑教材习题3-32

## Slide 18: 七段显示器译码电路逻辑结构
SP3平台Seg7_Dev逻辑结构（Arduino板）
图形映射
MUX
Hexs[31:16]
Hex_current
Hexs[15:0]
SW[1]
SEGMENT
MUX
SW[0]
文本映射
16进制
AN0～3
Scan
disp_num
SEG_TXT
SEG_MAP
闪烁
小数点
Point[7:0]
Seg[7]/[0]
LES[7:0]
flash
1
0
0
1
扫描

## Slide 19: 七段译显示设备端口信号：U61
module Seg7_Dev (input wire [31:0] Hexs, // 待显示的32位二进制数或点阵
input wire SW0,
input wire flash,
input wire [2:0] Scan, // 显示扫描信号，用时钟分频获得
input wire [7:0] point,
input wire [7:0] LES,
output reg [3:0] AN, // 4位7段码共阳控制端，用于扫描显示控制
output wire [7:0] SEGMENT,); // 7段码显示编码
reg [3:0] digit;
reg [7:0] SEG_MAP, SEG_TXT;
wire [15:0] Hex_current;
assign SEGMENT = SW0 ? SEG_TXT : SEG_MAP; // =0:图形，=1:16进制数
assign Hex_current = Scan[2] ? Hexs[31:16] : Hexs[15:0]; // 0:低16位，1:高16位
……………………
……………………
endmodule
//7段显示器译码部分
Arduino Sword-002
Notes: module seven_seg_dev(
input wire [31:0] disp_num,
input wire clk,
input wire clr,
input wire [1:0]SW,
input wire [1:0] Scanning,
output wire [7:0] SEGMENT,
output reg [3:0] AN
);

## Slide 20: Arduino Sword-002四位七段显示结构
U61:Seg7_Dev(Seg_Map)七段显示器点阵映射模块
Scan(2)=SW[1]
Hex27SEG
逻辑课:DisplaySync

## Slide 21: 逻辑课:设计disp_num显示模块
module disp_num(input wire clk, RST,
input wire [15:0] HEXS, // hex digits
input wire [3:0] points, // 4 decimal points
input wire[3:0] LES, // 4 led enable signals
output reg [3:0] AN, // enable 1-out-of-4 asserted low
output reg [7:0] Segment // led segments
);

## Slide 22: 逻辑课:多路选择器应用：4位七段显示扫描控制
DisplaySync.sch原理图
AN[3:0] 四个位选两种方法都可以。

## Slide 23: 逻辑课:MC14495
兼容MC14495
  省略VCR(Pin11)和h+i(Pin4)功能
a
b
c
d
e
f
g
enable

## Slide 24: 使用Case语句实现条件输出同步信号 四位七段动态显示实现
参考四七段扫描同步描述改写为八位
module Scansync(input [15:0] Hexs, //端口变量说明与定义合并
input [1:0] Scan, //clk_div[18:17]
input [3:0] point,
input [3:0] LES,
output reg[3:0] Hexo,
output reg p,LE,
output reg[3:0] AN);
always @* begin //信号变化触发 (组合电路不用时钟触发)
case (???)
2‘b00 : begin Hexo <= Hexs[3:0]; AN <= 4’b 1110; point,LES//同步输出
2'b01 : begin Hexo <= Hexs[7:4]; AN <= 4’b 1101; … //同步输出
2'b10 : begin Hexo <= Hexs[11:8]; AN <= 4’b 1011; … //同步输出
2'b11 : begin Hexo <= Hexs[15:12]; AN <= 4’b 0111; … //同步输出
endcase
end
endmodule
MC14495_ZJU

## Slide 25: Sword平台八位七段显示结构
8位七段显示器结构：SSeg7_Dev.sch
核

## Slide 26: 八位七段显示器静态译码结构： HexTo8SEG.v
用HDL结构化描述
  调用MC14495_ZJU
    逻辑实验六
可以用Verilog代码实现
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 27: Seg_Map
Arduino Sword 002
Sword 平台
描述不一样，Why?
并行输入串行移位输出显示:A,B,C,D,E,F,G,DP
AN0:DP,G,F,E,D,C,B,A

## Slide 28: Sword-七段译显示器端口信号：U6
  module SSeg7_Dev(input clk, //时钟
  input rst, //复位
  input Start, //串行扫描启动
  input SW0, //文本(16进制)/图型(点阵)切换
  input flash, //七段码闪烁频率
  input[31:0]Hexs, //32位待显示输入数据，接U5
  input[7:0]point, //七段码小数点：8个
  input[7:0]LES, //七段码使能：=1时闪烁
  output seg_clk, //串行移位时钟
  output seg_sout, //七段显示数据(串行输出)
  output SEG_PEN, //七段码显示刷新使能
  output seg_clrn //七段码显示清零
  );
  endmodule

## Slide 29: LED并行显示模块U7：SPIO
15位LED指示灯控制(IP Core)
  逻辑实验的输出LED显示模块
    相当于通用输入输出接口：GPIO
    15位用于LED指示控制，其余用于扩展
  本课程用于调试显示和CPU的简单外设
基本功能
  输入32位二进制数据：P_Data
    clk=时钟，EN：输出使能，Start：串行扫描启动，rst=复位
  串行输出：led_clk=时钟，led_sout=串行输出数据，LED_PEN=使能，led_clrn=清零
  并行输出：LED_out、counter_set、GPIOf0
核模块符号文档：SPIO.sym
  本实验设计并替换U7的IP核

## Slide 30: Sword平台SPIO并行/LED显示参考描述
核
Arduino LED接口，不需要核

## Slide 31: 并转串移位寄存核：
Sword平台板七段显示器和LED
  采用串行输出，由74LS161串入并出锁存显示(74LV164A:串行输入并行输出移位寄存器)
  8位七段显示器共64个显示点
    64位并串转换：64位并入串出移位寄存器
    由P2S.ngc核承担
  16个LED
    16位并串转换： 16位并入串出移位寄存器
    由LED_P2S.ngc核承担

## Slide 32: 逻辑课:接口说明：主板LED灯
采用2个74LV164A构成16位串行输入并行输出移位寄存器
并行输出控制16个LED灯

## Slide 33: 74LV164A

## Slide 34: 74LV164A

## Slide 35: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 36: 设计工程：OExp02-7SEG
设计实现八位七段显示器模块：SSeg7_Dev.v
  顶层用逻辑图实现，其余用HDL结构化描述
设计实现并行输出兼LED显示模块：SPIO.v
  用HDL结构化描述
集成替换实验一的U6、U7核
  重建实验一工程为：OExp02-7SEG
  调用核或已设计模块实现
    开关去抖模块(IP核)：U9
    数据输入模块(IP核)：M4
    通用分频模块(clk_div)：U8
    八数据通路模块(Multi_8CH32)：U5
    七段显示模块(SSeg7_Dev IP)：U6
    LED显示模块(SPIO模块)：U7

## Slide 37: 设计要点
新建工程：OExp02-7SEG
设计8位七段显示器静态译码模块：HexTo8SEG.v
  用HDL描述
  仿真调试验证模块
    激励输入：Hexs=32’h12345678和Hexs=32’hA5A5A5A5
    flash=1，LES=1
设计8位七段显示器点阵映射模块：Seg_Map.v（20）
  用HDL描述
  暂时不仿真，待物理验证不正确再仿真
设计8位七段显示器:SSeg7_Dev.sch(25)
  用逻辑图描述
  有核不做仿真
设计存储器核：同实验一
  ROM_D、RAM_B

## Slide 38: 四位七段显示器八位显示仿真结果

## Slide 39
设计实现并行输出兼LED显示模块：SPIO.v
  用HDL结构化描述
集成替换实验一的U6、U7核
  复制实验一顶层模块为：OExp02-7SEG.sch
  从实验一复制需要的模块逻辑符号文档：.sym
  复制实验一其余模块描述文档到本工程Code目录
    除U6、U61、U7模块外的必需核或已设计模块
  关联顶层调用模块
    开关去抖模块(IP核)：U9
    数据输入模块(IP核)：M4
    通用分频模块(clk_div)：U8
    八数据通路模块(Multi_8CH32)：U5
    七段显示模块(SSeg7_Dev)：U6
    七段显示点阵映射模块(Seg7_Dev)：U61
    LED显示模块(SPIO模块)：U7 P2S,LED_P2S模块自编有加分
本实验设计模块

## Slide 40: 实验二顶层模块描述：同实验一
ROM用Distributed Memory
需要编辑删除clka引脚

## Slide 41: 顶层模块调用层次

## Slide 42: 顶层模块调用层次

## Slide 43: 顶层模块调用层次

## Slide 44: 物理验证-板级GPIO接口功能
SW[7:5]=显示通道选择
SW[0]=文本图形选择
SW[1]=高低16位选择
SW[2]=CPU单步时钟选择
U10按键输入方式选择
SW[15]=0，BTN[3:0]
SW[15]=1，Key_out[5:0]
SW[3]=ROM地址段选择
SW[4]=RAM写信号
W15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
LED15 LED14 LED13 LED12 LED11 LED10 LED9 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
X0Y3
X0Y2
X0Y1
X0Y0
X1Y3
X1Y2
X1Y1
X1Y0
X2Y3
X2Y2
X2Y1
X2Y0
X3Y3
X3Y2
X3Y1
X3Y0
X4Y3
X4Y2
X4Y1
X4Y0
MCU3
PRGO
RSTN
MCU1~2
Ardunio
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
SW[15]=0：
XiY[3:0]=BTN[3:0]
SW[15]=1：
Key_out=Y[3:0]+i*4

## Slide 45: 用户约束
UCF引脚定义

## Slide 46: 用户约束

## Slide 47: Arduino IO(2019)
NET "AN[0]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[1]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[0]" LOC=AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC=AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC=AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#c
NET "SEGMENT[3]" LOC=Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#d
NET "SEGMENT[4]" LOC=W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#e
NET "SEGMENT[5]" LOC=AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#f
NET "SEGMENT[6]" LOC=AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC=AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#po
NET"Buzzer"LOC=AF25 | IOSTANDARD=LVCMOS33;#Buzzer
NET"LED[0]"LOC=W23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;#D1
NET"LED[1]"LOC=AB26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;#D2
NET"LED[2]"LOC=Y25 | IOSTANDARD=LVCMOS33;#D3
NET"LED[3]"LOC=AA23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;#D4
NET"LED[4]"LOC=Y23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;#D5
NET"LED[5]"LOC=Y22 | IOSTANDARD=LVCMOS33;#D6
NET"LED[6]"LOC=AE21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;#D7
NET"LED[7]"LOC=AF24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;#D8

## Slide 48: Arduino小板2018年更换这是旧UCF

## Slide 49: 输入设备功能定义
开关定义 | =0 | =1 | 备注
SW[0] | 图形(七段点阵) | 文本(16进制) | 
SW[1] | 32位二进制高16位 | 32位二进制低16位 | Arduino-Sword 002
SW[2] | CPU全速时钟 CPU单步钟 |  | CPU时钟切换
SW[4] | 存储器写禁止 | 存储器写使能 | 存储单元写控制
SW[7:5] | =000 =001 =010 =011 =100 =101 =110 =111 | 通道0 通道1 通道2 通道3 通道4 通道5 通道6 通道7 | Ai Bi SUM(ALU_Out) Sign extension 1 bit Ext. to 32 bits 通用分频输出 ROM_D输出 RAM_B输出D(31:0)
按键定义 | =0 | =1 | 备注
BTN[0] |  | 正脉冲左移 | SW[15]=0,SW[7:5]<=001
BTN[1] |  | 正脉冲右移 | SW[15]=0,SW[7:5]<=001
BTN[2] |  | 正脉冲输入修改 | SW[15]=0,SW[7:5]<=001
RSTN |  |  | 长按复位

## Slide 50: 实验室规范
实验结束时请关闭电脑主机（显示器电源不用关闭）。
关闭SWORD实验台电脑，但不要合上实验台盖子，不要拔动实验台这一端的USB下载线。
请整理好椅子，如下图所示：
每一张桌子上都有一个接线板提供电源，请不要打开电脑桌的后盖板取电。（部分WIN10密码：123456）

## Slide 51
END